## Slide 1
Nawigacja bez GPS
Pozycja żołnierza, gdy GNSS jest zagłuszony — na telefonie, który już ma.
63%
dni z zakłóceniami GNSS
nad Polską, sierpień 2026
70%
dni w maju
i czerwcu
~90 h
zakłóceń nad Pomorzem
w samym lipcu
450 km
zasięg spoofingu
z Kaliningradu
W tym samym sierpniu zagłuszono ORP Albatros podczas operacji na Bałtyku.
To nie jest scenariusz na wypadek wojny. To środowisko, w którym polski żołnierz pracuje przez większość dni w miesiącu.
Notes: [0:00–0:35] Jesteśmy baltic-dual-use i rozwiązujemy jeden problem: jak żołnierz ma wiedzieć, gdzie jest, kiedy GPS nie działa. Nie zaczynam od technologii, bo problem jest już teraz i tutaj. W sierpniu tego roku zakłócenia GNSS wystąpiły nad Polską w 63 procentach dni. W maju i czerwcu w siedemdziesięciu. Nad Pomorzem, w samym lipcu, blisko dziewięćdziesiąt godzin. Spoofing z Kaliningradu sięga czterystu pięćdziesięciu kilometrów, a w sierpniu zagłuszono ORP Albatros podczas operacji na Bałtyku. To nie scenariusz na wypadek wojny — to warunki pracy.

## Slide 2
Wszyscy sprzedają sprzęt
Rynek Assured PNT: 1,1 mld USD dziś → 10,2 mld w 2035 (CAGR 28,4%). Obronność to 60,7% tego rynku.
Konkurencja
TRX Systems — 402,5 mln USD kontraktu na DAPS Gen II dla US Army
PNI Sensor — moduły do śledzenia żołnierza
Dedykowane urządzenia, montaż na bucie, tysiące dolarów za sztukę
Cykl zakupowy liczony w latach
Nasza teza
90% wartości da się dostarczyć jako software — na czujnikach, które armia już ma w kieszeni.
Różnica między „kupcie dwa tysiące urządzeń” a „zainstalujcie aplikację na sprzęcie, który już macie”.
Notes: [0:35–0:55] Rynek Assured PNT to dziś miliard sto milionów dolarów, w 2035 ponad dziesięć. Ale spójrzcie, co się na nim sprzedaje. Największy gracz w naszym segmencie ma kontrakt na czterysta milionów — na urządzenia montowane na bucie żołnierza. Wszyscy sprzedają sprzęt. Nasza teza jest inna: dziewięćdziesiąt procent tej wartości da się dostarczyć jako oprogramowanie, na czujnikach, które żołnierz już nosi w kieszeni.

## Slide 3
Licencja zamiast urządzenia
Konkurent sprzedaje sprzęt za tysiące dolarów na żołnierza, z cyklem zakupowym liczonym w latach. My sprzedajemy dostęp do oprogramowania na sprzęcie, który jednostka już ma.
Skąd przychód
Roczna licencja na użytkownika.
Projekt wdrożeniowy: integracja z systemem łączności jednostki i przygotowanie obszaru operacji.
Wsparcie i aktualizacje.
Dlaczego wygrywa
Zero nakładów na sprzęt — czujniki są w kieszeni żołnierza.
Wdrożenie w tygodniach, nie w latach.
Aktualizacja zdalna dla całej jednostki naraz.
Dual-use
Wojsko i straż graniczna.
Ratownictwo górskie i morskie, straż pożarna w zadymionym budynku.
Służby kryzysowe i przemysł.
Ten sam kod, inny mundur.
Notes: [0:55–1:20] Model jest prosty: roczna licencja na użytkownika plus projekt wdrożeniowy. Żadnego sprzętu do kupienia — czujniki są już w kieszeni żołnierza, więc jednostka nie potrzebuje nakładów inwestycyjnych ani przetargu na urządzenia. Wdrożenie liczy się w tygodniach, a nie w latach, i aktualizujemy zdalnie całą jednostkę naraz. I najważniejsze: to jest dual-use w dosłownym sensie. Ten sam kod działa dla straży granicznej, dla ratownictwa górskiego i morskiego, dla strażaka w zadymionym budynku. Rynek cywilny finansuje rozwój, wojskowy go waliduje.

## Slide 4
Demo na żywo
Pod spodem trzy warstwy: inercja z czujników telefonu, dopasowanie do siatki ulic z OpenStreetMap i człowiek w pętli. Wszystko offline.
1
Zagłusz GNSS
Estymata odrywa się od prawdy, pojawia się chmura cząstek.
2
Patrz na dryf
Okrąg niepewności puchnie, panel liczy % przebytej drogi.
3
Wyłącz mapę
Estymata odpływa szybciej. Włącz z powrotem — wraca na ulice.
4
Skoryguj pozycję
Jedno dotknięcie skrzyżowania. Chmura kolapsuje, błąd do zera.
Ground truth jest w strumieniu wyłącznie po to, żeby narysować szarą linię i policzyć błąd. Estymator go nie widzi.
Notes: [1:20–2:20] DEMO — 60 sekund, cztery ruchy. 1. Zagłuszam GNSS. „I w tym momencie Kaliningrad włącza walkę elektroniczną.” Estymata zmienia kolor, pojawia się chmura cząstek. 2. Daję jej odpłynąć kilkanaście sekund. Pokazuję panel: błąd rośnie, okrąg niepewności puchnie, odczytuję procent przebytej drogi. 3. Wyłączam map matching — estymata zaczyna odpływać wyraźnie szybciej. Włączam z powrotem, wraca na ulice. To jest najkrótszy sposób, żeby pokazać, co mapa naprawdę wnosi. 4. „Żołnierz rozpoznaje skrzyżowanie.” Jedno dotknięcie mapy — chmura kolapsuje, błąd spada do zera. Jeśli zostaje czas: wyznaczam trasę do szpitala. „I stąd system prowadzi go do punktu medycznego — bez sieci i bez GPS.” Gdyby padło pytanie o oszustwo: ground truth jest w strumieniu, ale estymator go nie widzi — trafia wyłącznie na front, żeby narysować szarą linię i policzyć błąd.

## Slide 5
Działa — i wiemy, gdzie nie działa
Każda liczba pochodzi z uruchamialnego skryptu. Nic tu nie jest oszacowane.
Chart: błąd pozycji jako % przebytej drogi
| Bez mapy | Z mapą
Błąd pozycji | 4.11 | 0.34
92% redukcji błędu
98,9 m → 8,1 m na trasie 2,4 km. Osiem przebiegów na osiem.
Najlepszy sprzęt w literaturze
czujnik montowany na bucie osiąga 0,32–1,04%. Jesteśmy w tym samym rzędzie wielkości — na telefonie.
Granica: gdy pieszy schodzi z sieci dróg, mapa przestaje pomagać. Dlatego korekcja ręczna — jedno dotknięcie rozpoznanego skrzyżowania — jest częścią konstrukcji, a nie dodatkiem.
Notes: [2:20–2:45] Jedna liczba, którą warto zapamiętać: dopasowanie do mapy zbija błąd pozycji o dziewięćdziesiąt dwa procent — z czterech procent przebytej drogi do trzydziestu czterech setnych. Osiem przebiegów na osiem. Dla porównania najlepsze rozwiązanie sprzętowe opisane w literaturze osiąga od trzydziestu dwóch setnych do jednego procenta — jesteśmy w tym samym rzędzie wielkości, na telefonie. I mówię wprost, gdzie to nie działa: gdy żołnierz schodzi z sieci dróg, mapa przestaje pomagać. Dlatego korekcja ręczna nie jest dodatkiem, tylko częścią konstrukcji.

## Slide 6
Co mamy dziś, czego potrzebujemy jutro
Działa dziś
Pełne demo end-to-end: symulacja czujników, estymacja, mapa, routing A*, korekcja ręczna. Osiem skryptów pomiarowych — każda liczba z tej prezentacji jest odtwarzalna jednym poleceniem.
Następny krok
Zebranie surowych odczytów z telefonu i przepuszczenie ich przez ten sam łańcuch. Interfejs estymatora przyjmuje surowe IMU, więc podmiana źródła nie dotyka logiki.
Czego szukamy
Pilota z jednostką, która działa w terenie zakłócanym — i dostępu do danych z realnego marszu, żeby zastąpić symulator pomiarem.
Zakłócenia GNSS są warunkami pracy, nie awarią. Nasza odpowiedź nie wymaga kupowania nowego sprzętu.
Notes: [2:45–3:00] Każda liczba, którą pokazałem, jest odtwarzalna jednym poleceniem — mamy osiem skryptów pomiarowych. Następny krok to surowe dane z prawdziwego telefonu przez ten sam łańcuch. Szukamy pilota z jednostką działającą w terenie zakłócanym. Zakłócenia GNSS to warunki pracy, nie awaria — a nasza odpowiedź nie wymaga nowego sprzętu. Dziękuję.